| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLMANT Fernkühlungssystem (ø 125 – 315 mm) geeignet bis max. -20°C / +40°C* und 16 bar, längswasserdicht, bestehend aus: Mediumrohr aus Polyethylen (PE100), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, CO2 getriebenem Polyurethan-Hoch-druckschaum mit -Wert ≤ 0.024 W/mK, Mantelrohr aus PE-HD, nahtlos extrudiert, schweissbar, zäh-elastisch bis –50°C, Aussendurchmesser nach DIN 8074 Lieferung in 6 / 12 m Stangen COOLMANT Fernkühlungssystem lfd. m COOLMANT 125/225 mm 5“ lfd. m COOLMANT 140/225 mm - lfd. m COOLMANT 160/250 mm 6“ lfd. m COOLMANT 180/280 mm 7" lfd. m COOLMANT 200/315 mm 8“ lfd. m COOLMANT 225/315 mm 9“ lfd. m COOLMANT 250/355 mm 10“ lfd. m COOLMANT 280/400 mm 11“ lfd. m COOLMANT 315/450 mm 12“ Andere Dimensionen auf Anfrage *Warmwasser Anwendungen mit eingeschränkter Lebensdauer und Betriebsdruck (gem. DIN 8074) |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLMANT Hauseinführungsbogen 90° Schenkellänge 1,0 x 1,0 m längswasserdicht Mediumrohr Polyethylen (PE100), Dämmung aus FCKW-freien CO2 getriebenen Polyurethan-Hochdruckschaum, Schutzmantel aus Polyethylen (PE-HD). COOLMANT Hauseinführungsbogen Stk. COOLMANT 125/225 mm 5“ Stk. COOLMANT 140/225 mm - Stk. COOLMANT 160/250 mm 6“ Stk. COOLMANT 180/280 mm 7" Stk. COOLMANT 200/315 mm 8“ Stk. COOLMANT 225/315 mm 9“ Stk. COOLMANT 250/355 mm 10“ Stk. COOLMANT 280/400 mm 11“ Stk. COOLMANT 315/450 mm COOLMANT T-Stück abgewinkelt 45° Länge Durch- / Abgang 1,0 x 1,0 m längswasserdicht Mediumrohr Polyethylen (PE100), Dämmung aus FCKW-freien CO2 getriebenen Polyurethan-Hochdruckschaum, Schutzmantel aus Polyethylen (PE-HD). COOLMANT T-Stück Stk. COOLMANT 125/225 mm 5“ Stk. COOLMANT 140/225 mm - Stk. COOLMANT 160/250 mm 6“ Stk. COOLMANT 180/280 mm 7" Stk. COOLMANT 200/315 mm 8“ Stk. COOLMANT 225/315 mm 9“ Stk. COOLMANT 250/355 mm 10“ Stk. COOLMANT 280/400 mm 11“ Stk. COOLMANT 315/450 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLMANT Dichtungsring bestehend aus einem speziell profilierten Neopren-Ring, passend für: Aussendurchmesser COOLMANT 225 mm Aussendurchmesser COOLMANT 250 mm Aussendurchmesser COOLMANT 280 mm Aussendurchmesser COOLMANT 315 mm Aussendurchmesser COOLMANT 355 mm Aussendurchmesser COOLMANT 400 mm Aussendurchmesser COOLMANT 450 mm Mauerdurchführung-Dichtungsring dicht gegen drückendes Wasser < 0.5 bar, Dichtungseinsatz Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Futterrohr, passend für: Aussendurchmesser COOLMANT 225 mm Aussendurchmesser COOLMANT 250 mm Aussendurchmesser COOLMANT 280 mm Aussendurchmesser COOLMANT 315 mm Aussendurchmesser COOLMANT 355 mm Aussendurchmesser COOLMANT 400 mm Aussendurchmesser COOLMANT 450 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | COOLMANT Schrumpf–Endkappe für Feuchträume Wärmeschrumpfend als Abschluss bei Hauseinführungen, bestehend aus: Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125°C temperaturbeständigem Dichtungskleber. Inklusive Temperaturmessstreifen und Schleifband. oder Endkappe für COOLMANT für Trockenräume passend für: Stk. COOLMANT 125/225 mm 5“ Stk. COOLMANT 140/225 mm - Stk. COOLMANT 160/250 mm 6“ Stk. COOLMANT 180/280 mm 7" Stk. COOLMANT 200/315 mm 8“ Stk. COOLMANT 225/315 mm 9“ Stk. COOLMANT 250/355 mm 10“ Stk. COOLMANT 280/400 mm 11“ Stk. COOLMANT 315/450 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLMANT Verbindungsmuffen Elektroschweissmuffe zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen, passend für PE-Rohr 125 x 11.4 mm 140 x 12.7 mm 160 x 14.6 mm 180 x 16.4 mm 200 x 18.2 mm 225 x 20.5 mm 250 x 22.7 mm 280 x 25.4 mm 315 x 28.6 mm COOLMANT Winkelkupplungen 90° egal Elektroschweissmuffe zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen, passend für PE-Rohr 125 x 11.4 mm 140 x 12.7 mm* 160 x 14.6 mm 180 x 16.4 mm 200 x 18.2 mm 225 x 20.5 mm 250 x 22.7 mm 280 x 25.4 mm* 315 x 28.6 mm* * nur mit einschweissbaren Stutzenfittinge COOLMANT T-Stücke egal Elektroschweissmuffe zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen, passend für PE-Rohr 125 x 11.4 mm 140 x 12.7 mm* 160 x 14.6 mm 180 x 16.4 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | 200 x 18.2 mm 225 x 20.5 mm 250 x 22.7 mm 280 x 25.4 mm* 315 x 28.6 mm* * nur mit Stutzenfittinge möglich Auf Anfrage sind Reduzierungen mit Reduktionsstutzen möglich COOLMANT Verbindungsmuffen-Set Typ COOLMANT - COOLMANT für Rohre 16 bar, mit Dämmaterial: Schaumpackung aus Polyurethanschaum oder PE-Schaumstoff, bestehend aus: Einem PEHD-Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung aus Polyurethanschaum oder PE-Schaumstoff und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set COOLMANT - COOLMANT für COOLMANT mit PUR-Schaumpackung, passend zu den Aussenrohrdurchmesser: Stück 225 mm auf 225 mm Stück 250 mm auf 250 mm Stück 250 mm auf 225 mm Stück 280 mm auf 280 mm Stück 280 mm auf 250 mm Stück 315 mm auf 315 mm Stück 315 mm auf 250 mm Stück 355 mm auf 355 mm Stück 355 mm auf 315 mm Stück 400 mm auf 400 mm Stück 400 mm auf 355 mm Stück 450 mm auf 450 mm Stück 450 mm auf 400 mm |  |  |