| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CASAFLEX - UNO - Fernwärmeleitung werkseitig vorgefertigtes und endgeprüftes Edelstahlrohrsystem (flexibel, selbstkompensierend und wärmegedämmt) Betriebstemperaturen: bis 160ºC Spitzentemperaturen: bis 180ºC Auslegung: PN 16 / PN 25 bestehend aus einem gewellten Edelstahlinnenrohr, Überwachungsadern zur lückenlosen Überwachung der gesamten Rohrleitung, einer Wärmedämmung aus FCKW-freien und flexiblen PIR-Hartschaum, einer Mehrschichtsperrfolie, Streckmetallgitter und einem nahtlos aufextrudierten Polyäthylen (PE-LD) Außenmantel. Bauvorhaben: ___________________________ Betriebsdaten: Temperatur: _____ °C Druck: _____ bar Medium: ________________ CASAFLEX UNO liefern und verlegen m CASAFLEX 22/91 DN 20 m CASAFLEX 30/111 DN 25 m CASAFLEX 39/126 DN 32 m CASAFLEX 48/126 DN 40 m CASAFLEX 60/142 DN 50 m CASAFLEX 75/162 DN 65 m CASAFLEX 98/162 DN 80 m CASAFLEX 127/202 DN 100 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX - DUO - Fernwärmeleitung werkseitig vorgefertigtes und endgeprüftes Edelstahlrohrsystem (flexibel, selbstkompensierend und wärmegedämmt) Betriebstemperaturen: bis 160ºC Spitzentemperaturen: bis 180ºC Auslegung: PN 16 bestehend aus zwei gewellten Edelstahlinnenrohren, Überwachungsadern zur lückenlosen Überwachung der gesamten Rohrleitung, einer Wärmedämmung aus FCKW-freien und flexiblen PIR-Hartschaum, einer Mehrschichtsperrfolie und einem nahtlos aufextrudierten Polyäthylen (PE-LD) Außenmantel. Bauvorhaben: ___________________________ Betriebsdaten: Temperatur: _____ °C Druck: _____ bar Medium: ________________ CASAFLEX DUO liefern und verlegen m CASAFLEX 22 + 22/111 DN 20 m CASAFLEX 30 + 30/126 DN 25 m CASAFLEX 39 + 39/142 DN 32 m CASAFLEX 48 + 48/162 DN 40 m CASAFLEX 60 + 60/182 DN 50 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX - UNO – Anschlussverbindung für den Übergang auf weiterführende Leitungen im Ge bäude und in Muffen. Bestehend aus: Stützring, Graphit dichtung, Anschlussstück, Druckring und Innen-Sechskantschrauben. Auslegung: PN 16 liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22/91 DN 20 Stück für CASAFLEX 30/111 DN 25 Stück für CASAFLEX 39/126 DN 32 Stück für CASAFLEX 48/126 DN 40 Stück für CASAFLEX 60/142 DN 50 Stück für CASAFLEX 75/162 DN 65 Stück für CASAFLEX 98/162 DN 80 Stück für CASAFLEX 127/202 DN 100 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CASAFLEX - UNO – Schutzkappe PN 16 für Anschlussverbindung Typ UNO. Zum Schutz der Rohrenden in Gebäuden oder Schächten, bestehend aus zwei Kunststoff-Halbschalen. Auslegung PN 16 liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22/91 DN 20 Stück für CASAFLEX 30/111 DN 25 Stück für CASAFLEX 39/126 DN 32 Stück für CASAFLEX 48/126 DN 40 Stück für CASAFLEX 60/142 DN 50 Stück für CASAFLEX 75/142 DN 65 Stück für CASAFLEX 98/162 DN 80 Stück für CASAFLEX 127/202 DN 100 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX - UNO – Anschlussverbindung für den Übergang auf weiterführende Leitungen im Ge bäude und in Muffen. Bestehend aus: Stützring, Graphit dichtung, Anschlussstück, Druckring und Innen-Sechskantschrauben. Auslegung: PN 25 liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22/91 DN 20 Stück für CASAFLEX 30/111 DN 25 Stück für CASAFLEX 39/126 DN 32 Stück für CASAFLEX 48/126 DN 40 Stück für CASAFLEX 60/142 DN 50 Stück für CASAFLEX 75/162 DN 65 Stück für CASAFLEX 98/162 DN 80 Stück für CASAFLEX 127/202 DN 100 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CASAFLEX® - UNO – Schutzkappe PN 25 für Anschlussverbindung Typ Uno Standard einteilige Metallkappe zum Schutz und zur Fixierung der Rohrenden in Gebäuden, Schächten oder innerhalb Muffen. Mit 3 Bohrungen um beim Einsatz innerhalb Muffen die Ausschäumung sicherzustellen bzw. die Adern herauszuführen. Auslegung PN 25 liefern und montieren Achtung: Verarbeitung nur durch geschultes Montage-personal Stück für CASAFLEX 22/91 DN 20 Stück für CASAFLEX 30/111 DN 25 Stück für CASAFLEX 39/126 DN 32 Stück für CASAFLEX 48/126 DN 40 Stück für CASAFLEX 60/142 DN 50 Stück für CASAFLEX 75/162 DN 65 Stück für CASAFLEX 98/162 DN 80 Stück für CASAFLEX 127/202 DN 100 Stopfen zum Verschluss der Bohrungen beim Einsatz im Gebäude(optional) liefern und montieren Stück |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX – Uno – Anschlussverbindung Mini für den Übergang auf weiterführende Leitungen im Gebäude und in Muffen. Bestehend aus: Druckring mit Sprengring, Anschlußstück, Graphitdichtung und Presshülse. Auslegung PN 16 liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22/91 DN 20 Stück für CASAFLEX 30/111 DN 25 Stück für CASAFLEX 39/126 DN 32 Stück für CASAFLEX 48/126 DN 40 CASAFLEX - UNO – Schutzkappe - Mini für Anschlussverbindung Typ UNO - Mini. Zum Schutz der Rohrenden in Gebäuden oder Schächten, bestehend aus zwei Kunststoff-Halbschalen Auslegung PN 16. liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22/91 DN 20 Stück für CASAFLEX 30/111 DN 25 Stück für CASAFLEX 39/126 DN 32 Stück für CASAFLEX 48/126 DN 40 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CASAFLEX - DUO - Anschlussverbindung für den Übergang auf bauwerksinterne Rohrleitungen. DUO – Set bestehend aus: Stützringen, Graphitdichtungen, Anschlussstücken, Druckring und Innen-Sechskantschrauben. Auslegung: PN 16 liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22 + 22/111 DN 20 Stück für CASAFLEX 30 + 30/126 DN 25 Stück für CASAFLEX 39 + 39/142 DN 32 Stück für CASAFLEX 48 + 48/162 DN 40 Stück für CASAFLEX 60 + 60/182 DN 50 CASAFLEX - DUO - Schutzkappe für Anschlussverbindung Typ DUO. Zum Schutz der Rohrenden in Gebäuden oder Schächten, bestehend aus zwei Kunststoff-Halbschalen. liefern und montieren Stück für CASAFLEX 22 + 22/111 DN 20 Stück für CASAFLEX 30 + 30/126 DN 25 Stück für CASAFLEX 39 + 39/142 DN 32 Stück für CASAFLEX 48 + 48/162 DN 40 Stück für CASAFLEX 60 + 60/182 DN 50 |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CASAFLEX - UNO - Muffenset (CFL-CFL) für den Übergang von CASAFLEX auf CASAFLEX bestehend aus: PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuche, Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, PUR-Schaumkartusche und Montageanleitung. liefern und montieren Stück für Außenrohr ( 91 mm Stück für Außenrohr ( 111 mm Stück für Außenrohr ( 126 mm Stück für Außenrohr ( 142 mm Stück für Außenrohr ( 162 mm Stück für Außenrohr ( 182 mm Stück für Außenrohr ( 202 mm |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX - UNO - Muffenset (CFL-KMR) für den Übergang von CASAFLEX – UNO auf Kunststoffmantelrohr (KMR) bestehend aus: PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuchen, Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, PUR-Schaumkartusche und Montageanleitung. liefern und montieren Stück für Außenrohr ( CFL 91 mm - KMR 90 mm Stück für Außenrohr ( CFL 91 mm - KMR 110 mm Stück für Außenrohr ( CFL 111 mm - KMR 110 mm Stück für Außenrohr ( CFL 91 mm - KMR 125 mm Stück für Außenrohr ( CFL 111 mm - KMR 125 mm Stück für Außenrohr ( CFL 126 mm - KMR 125 mm Stück für Außenrohr ( CFL 126 mm - KMR 140 mm Stück für Außenrohr ( CFL 142 mm - KMR 140 mm Stück für Außenrohr ( CFL 142 mm - KMR 160 mm Stück für Außenrohr ( CFL 162 mm - KMR 160 mm Stück für Außenrohr ( CFL 162 mm - KMR 180 mm Stück für Außenrohr ( CFL 182 mm - KMR 180 mm Stück für Außenrohr ( CFL 182 mm - KMR 200 mm Stück für Außenrohr ( CFL 202 mm - KMR 200 mm |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX - DUO - Muffenset (CFL-CFL) für den Übergang von CASAFLEX auf CASAFLEX bestehend aus: PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuche, Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, PUR-Schaumkartusche und Montageanleitung. liefern und montieren Stück für Außenrohr ( 111 mm Stück für Außenrohr ( 126 mm Stück für Außenrohr ( 142 mm Stück für Außenrohr ( 162 mm Stück für Außenrohr ( 182 mm CASAFLEX - DUO - Muffenset (CFL-KMR) für den Übergang von CASAFLEX – DUO auf Kunststoffmantelrohr (KMR–DUO) bestehend aus: PE-HD Schrumpfmuffe, Schrumpfschläuchen, Schlagstopfen, Schaumlochverschlüssen, PUR-Schaumkartusche und Montageanleitung. liefern und montieren Stück für Außenrohr ( CFL 111 mm - KMR 110 mm Stück für Außenrohr ( CFL 111 mm - KMR 125 mm Stück für Außenrohr ( CFL 126 mm - KMR 125 mm Stück für Außenrohr ( CFL 126 mm - KMR 140 mm Stück für Außenrohr ( CFL 142 mm - KMR 140 mm Stück für Außenrohr ( CFL 142 mm - KMR 160 mm Stück für Außenrohr ( CFL 162 mm - KMR 160 mm Stück für Außenrohr ( CFL 162 mm - KMR 180 mm Stück für Außenrohr ( CFL 182 mm - KMR 200 mm |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CASAFLEX - Dichtungsring für CASAFLEX Typ UNO und DUO zur Abdichtung von Gebäude- und Schachteinführungen aus Neopren-Gummi, spezialprofiliert Stück für Außen - ( 91mm Stück für Außen - ( 111mm Stück für Außen - ( 126mm Stück für Außen - ( 142mm Stück für Außen - ( 162mm Stück für Außen - ( 182mm Stück für Außen - ( 202mm liefern und montieren CASAFLEX - Ringraumdichtung für CASAFLEX Typ UNO und DUO zur Abdichtung von Kernbohrung oder Faserzement-Futterrohren Ringraumdichtung Typ C40 und Ringraumdichtung Typ A40 Stück für Außen - ( 91mm Stück für Außen - ( 111mm Stück für Außen - ( 126mm Stück für Außen - ( 142mm Stück für Außen - ( 162mm Stück für Außen - ( 182mm Stück für Außen - ( 202mm liefern und montieren |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
|  |  | CASAFLEX – UNO und DUO Überwachungsader – Verbindungsset (Muffe) für die Überwachungsader-Verbindungen am Übergang von CASAFLEX auf CASAFLEX oder CASAFLEX auf KMR in Verbindungsmuffen oder Montage – T - Stücken bestehend aus: Überwachungsadern, Quetschhülsen, Abstandshalter und Schrumpfschläuchen. Je Verbindungsmuffe bzw. Montage-T-Stück ist ein Überwachungsader - Verbindungsset erforderlich. liefern und montieren Stück Überwachungsader – Verbindungsset (Muffe) CASAFLEX – UNO und DUO Überwachungsader – Verbindungsset (SK) für CASAFLEX Schutzkappe bestehend aus: Teflon Schlauchleitung, Quetschhülsen und Schrumpf-schläuchen. Je Schutzkappe ist ein Überwachungsader-Verbindungs-set erforderlich. liefern und montieren Stück Überwachungsader – Verbindungsset (SK) |  |  |
|  |  |  | Übertrag |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EURO | Ges.-Preis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WIREM - Anschlussdose für CASAFLEX Typ UNO und DUO zur Schleifenverdrahtung an Rohrendpunkten, aus spritzwassergeschütztem Gehäuse, Schutzart IP 54/65, Material Duroplast, mit Anschlussklemmen. liefern und montieren Stück Anschlussdose WIREM® – Messanschlussdose für CASAFLEX Typ UNO und DUO zum Anschluss eines Handprüfgerätes Typ: WIREM BS-MH3 aus spritzwassergeschütztem Gehäuse, Schutzart IP 54/65, Material Duroplast, mit Anschlussklemmen und Steckbuchse liefern und montieren Stück Messanschlussdose 1 Rolle Trassenwarnband für CASAFLEX Typ UNO und DUO für die unterirdische Verlegung von Fernwärmeleitungen Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“ Rolle a´ 100 m Länge Stück Trassenwarnband |  |  |
|  |  |  | Summe: |  |

# Text boxes

4.115

### Ausschreibung

CASAFLEX – Rohrsystem    Typ UNO

4.120

### Ausschreibung

CASAFLEX – Rohrsystem    Typ DUO

### Ausschreibung

Anschlussverbindung Typ UNO,PN 16

4.330

### Ausschreibung

Schutzkappe Typ Uno PN 16

UNO

### Ausschreibung

Anschlussverbindung Typ UNO PN 25

4.335

4.335

### Ausschreibung

Schutzkappe PN 25

### Ausschreibung

Anschlussverbindung Typ Uno Mini

UNO

4.331

4.340

### Ausschreibung

Anschlussverbindung Typ DUO

### Ausschreibung

Muffenset Typ Uno

4.325

### Ausschreibung

Muffenset Typ Uno

4.325

4.325

### Ausschreibung

Dichtungsringe

4.360/5

### Ausschreibung

Mauerdurchführungen

### Ausschreibung

Überwachungssystem

4.355

### Ausschreibung

Überwachungssystem, Trassenwarnband