| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX Fernkühlungssystem DN 20 – 125 (ø 25 – 125 mm) geeignet bis max. -20°C / +40°C* und 16 bar, längswasserdicht, bestehend aus: Mediumrohr aus Polyethylen (PE100), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, CO2 getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum mit l-Wert ≤ 0.0234 W/mK, PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Aussenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen. COOLFLEX Fernkühlungssystem lfd. m COOLFLEX 25/76 3/4“ DN 20 lfd. m COOLFLEX 32/76 1“ DN 25 lfd. m COOLFLEX 40/91 1 1/4“ DN 32 lfd. m COOLFLEX 50/91 1 1/2" DN 40 lfd. m COOLFLEX 63/126 2“ DN 50 lfd. m COOLFLEX 75/126 2 1/2“ DN 65 lfd. m COOLFLEX 90/162 3“ DN 80 lfd. m COOLFLEX 110/162 4“ DN 100 lfd. m COOLFLEX 125/182 5“ DN 125 Andere Dimensionen auf Anfrage *Warmwasser Anwendungen mit eingeschränkter Lebensdauer und Betriebsdruck (gem. DIN 8074) |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX Hauseinführungsbogen 90° Schenkellänge 1,1 x 1,6m längswasserdicht Mediumrohr Polyethylen (PE100), Dämmung aus FCKW-freien CO2 getriebenen Polyurethan-Hochdruckschaum, Schutzmantel aus Polyethylen (PE-HD). Bogen COOLFLEX Stück COOLFLEX 25/76 3/4“ DN 20 Stück COOLFLEX 32/76 1“ DN 25 Stück COOLFLEX 40/91 1 1/4“ DN 32 Stück COOLFLEX 50/91 1 1/2“ DN 40 Stück COOLFLEX 63/126 2“ DN 50 Stück COOLFLEX 75/126 2 1/2“ DN 65 Stück COOLFLEX 90/162 3“ DN 80 Stück COOLFLEX 110/162 4“ DN 100 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX Dichtungsring bestehend aus einem speziell profilierten Neopren-Ring, passend für: Aussendurchmesser COOLFLEX 76 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 91 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 111 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 126 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 142 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 162 mm Mauerdurchführung-Dichtungsring dicht gegen drückendes Wasser < 0.5 bar, Dichtungseinsatz Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Futterrohr, passend für: Aussendurchmesser COOLFLEX 76 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 91 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 111 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 126 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 142 mm Aussendurchmesser COOLFLEX 162 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX Schrumpf–Endkappe für Feuchträume Wärmeschrumpfend als Abschluss bei Hauseinführungen, bestehend aus: Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125°C temperaturbeständigem Dichtungskleber. Inklusive Temperaturmessstreifen und Schleifband. oder Endkappe für COOLFLEX für Trockenräume passend für: Stück COOLFLEX 25/76 3/4“ DN 20 Stück COOLFLEX 32/76 1“ DN 25 Stück COOLFLEX 40/91 1 1/4“ DN 32 Stück COOLFLEX 50/91 1 1/2“ DN 40 Stück COOLFLEX 63/126 2“ DN 50 Stück COOLFLEX 75/126 2 1/2“ DN 65 Stück COOLFLEX 90/162 3“ DN 80 Stück COOLFLEX 110/162 4“ DN 100 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX Anschlussstück Schraubverbindung zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen, PE-Anschlussstück aus Messing mit Aussengewinde, passend für PE-Rohr DN Aussengewinde 25 x 2.3 mm 20 3/4“ 32 x 2.9 mm 25 1“ 40 x 3.7 mm 32 1 1/4“ 50 x 4.6 mm 40 1 1/2“ 63 x 5.8 mm 50 2“ 75 x 6.8 mm 65 2 1/2“ 90 x 8.2 mm 80 3“ 110 x 10 mm 100 4“ COOLFLEX Kupplung Schraubverbindung egal aus Messing zur Verbindung von zwei COOLFLEX Leitungen (ohne Dämmaterial), passend für PE-Rohr DN PE-Rohr DN 25 x 2.3 mm 20 25 x 2.3 mm 20 32 x 2.9 mm 25 32 x 2.9 mm 25 40 x 3.7 mm 32 40 x 3.7 mm 32 50 x 4.6 mm 40 50 x 4.6 mm 40 63 x 5.8 mm 50 63 x 5.8 mm 50 75 x 6.8 mm 65 75 x 6.8 mm 65 90 x 8.2 mm 80 90 x 8.2 mm 80 110 x 10 mm 100 110 x 10 mm 100 COOLFLEX Kupplung Schraubverbindung reduziert aus Messing zur Verbindung von zwei COOLFLEX Leitungen (ohne Dämmaterial), passend für PE-Rohr DN PE-Rohr DN 32 x 2.9 mm 25 25 x 2.3 mm 20 40 x 3.7 mm 32 32 x 2.9 mm 25 50 x 4.6 mm 40 40 x 3.7 mm 32 |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | COOLFLEX Kupplung Schraubverbindung Fortsetzung 63 x 5.8 mm 50 50 x 4.6 mm 40 75 x 6.8 mm 65 63 x 5.8 mm 50 90 x 8.2 mm 80 75 x 6.8 mm 65 65 75 x 6.8 mm 65 110 x 10 mm 100 90 x 8.2 mm 80 90 x 8.2 mm 80 COOLFLEX Winkelkupplung 90° Schraubverbindung aus Messing zur Verbindung von zwei COOLFLEX Leitungen (ohne Dämmaterial), passend für PE-Rohr DN 32 x 2.9 mm 25 40 x 3.7 mm 32 50 x 4.6 mm 40 63 x 5.8 mm 50 75 x 6.8 mm 65 90 x 8.2 mm 80 110 x 10 mm 100 COOLFLEX -T-Stück Schraubverbindung zur Verbindung von drei COOLFLEX Leitungen (ohne Dämmaterial) bis zur mehrstufigen Reduzierung, passend für: Stück 25-25-25 mm Stück 32-32-32 mm Stück 32-25-32 mm Stück 32-25-25 mm Stück 40-40-40 mm Stück 40-32-40 mm Stück 40-25-40 mm Stück 40-32-32 mm Stück 40-25-32 mm Stück 50-50-50 mm Stück 50-40-50 mm Stück 50-32-50 mm Stück 50-25-50 mm Stück 50-40-40 mm Stück 50-32-40 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX -T-Stück Schraubverbindung Fortsetzung Stück 50-25-40 mm Stück 63-63-63 mm Stück 63-50-63 mm Stück 63-40-63 mm Stück 63-32-63 mm Stück 63-25-63 mm Stück 63-50-50 mm Stück 63-40-50 mm Stück 63-32-50 mm Stück 63-25-50 mm Stück 75-75-75 mm Stück 75-63-75 mm Stück 75-50-75 mm Stück 75-40-75 mm Stück 75-32-75 mm Stück 75-25-75 mm Stück 75-63-63 mm Stück 75-50-63 mm Stück 75-40-63 mm Stück 75-32-63 mm Stück 75-25-63 mm Stück 90-90-90 mm Stück 90-75-90 mm Stück 90-63-90 mm Stück 90-50-90 mm Stück 90-40-90 mm Stück 90-32-90 mm Stück 90-25-90 mm Stück 90-75-75 mm Stück 90-63-75 mm Stück 90-50-75 mm Stück 90-40-75 mm Stück 90-32-75 mm Stück 90-25-75 mm Stück 110-110-110 mm Stück 110-90-110 mm Stück 110-75-110 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COOLFLEX -T-Stück Schraubverbindung Fortsetzung Stück 110-63-110 mm Stück 110-50-110 mm Stück 110-40-110 mm Stück 110-32-110 mm Stück 110-25-110 mm Stück 110-90-90 mm Stück 110-75-90 mm Stück 110-63-90 mm Stück 110-50-90 mm Stück 110-40-90 mm Stück 110-32-90 mm Stück 110-25-90 mm COOLFLEX -T-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (16 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91-91 mm Stück Aussenrohr 91-76-91 mm Stück Aussenrohr 91-76-76 mm Stück Aussenrohr 111-111-111 mm Stück Aussenrohr 111-91-111 mm Stück Aussenrohr 111-76-111 mm Stück Aussenrohr 111-76-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-76 mm Stück Aussenrohr 111-91-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-76 mm Stück Aussenrohr 126-126-126 mm Stück Aussenrohr 126-111-126 mm Stück Aussenrohr 126-91-126 mm Stück Aussenrohr 126-76-126 mm COOLFLEX -T-Schale Fortsetzung Stück Aussenrohr 126-111-111 mm Stück Aussenrohr 126-91-111 mm Stück Aussenrohr 126-76-111 mm Stück Aussenrohr 126-91-91 mm Stück Aussenrohr 126-91-76 mm Stück Aussenrohr 126-76-91 mm Stück Aussenrohr 126-76-76 mm Die COOLFLEX Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm COOLFLEX -Big-T-Schale (ø 142 mm – 182 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (27 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142-142 mm Stück Aussenrohr 142-126-142 mm Stück Aussenrohr 142-111-142 mm Stück Aussenrohr 142-91-142 mm Stück Aussenrohr 142-76-142 mm Stück Aussenrohr 142-126-126 mm Stück Aussenrohr 142-111-126 mm Stück Aussenrohr 142-91-126 mm Stück Aussenrohr 142-76-126 mm Stück Aussenrohr 162-162-162 mm Stück Aussenrohr 162-142-162 mm Stück Aussenrohr 162-126-162 mm Stück Aussenrohr 162-111-162 mm Stück Aussenrohr 162-91-162 mm Stück Aussenrohr 162-76-162 mm Stück Aussenrohr 162-142-142 mm Stück Aussenrohr 162-126-142 mm Stück Aussenrohr 162-111-142 mm Stück Aussenrohr 162-91-142 mm Stück Aussenrohr 162-76-142 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | COOLFLEX -Big-T-Schale Fortsetzung Stück Aussenrohr 182-182-182 mm Stück Aussenrohr 182-162-182 mm Stück Aussenrohr 182-142-182 mm Stück Aussenrohr 182-126-182 mm Stück Aussenrohr 182-111-182 mm Stück Aussenrohr 182-91-182 mm Stück Aussenrohr 182-182-162 mm Stück Aussenrohr 182-162-162 mm Stück Aussenrohr 182-142-162 mm Stück Aussenrohr 182-126-162 mm Stück Aussenrohr 182-111-162 mm Stück Aussenrohr 182-91-162 mm Stück Aussenrohr 182-182-142 mm Stück Aussenrohr 182-162-142 mm Stück Aussenrohr 182-142-142 mm Stück Aussenrohr 182-126-142 mm Stück Aussenrohr 182-111-142 mm Stück Aussenrohr 182-91-142 mm Die COOLFLEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 182 mm COOLFLEX -I-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91 mm Stück Aussenrohr 91-76 mm Stück Aussenrohr 111-111 mm Stück Aussenrohr 111-91 mm Stück Aussenrohr 126-126 mm Stück Aussenrohr 126-111 mm Die COOLFLEX Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm COOLFLEX -Big-I-Schale (ø 142 mm – 182 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142 mm Stück Aussenrohr 142-126 mm Stück Aussenrohr 162-162 mm Stück Aussenrohr 162-142 mm Stück Aussenrohr 182-182 mm Stück Aussenrohr 182-162 mm Die COOLFLEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 182 mm COOLFLEX -L-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91 mm Stück Aussenrohr 111-111 mm Stück Aussenrohr 126-126 mm Die COOLFLEX -Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm COOLFLEX -Big-L-Schale (ø 142 mm – 182 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142 mm Stück Aussenrohr 162-162 mm Stück Aussenrohr 182-182 mm Die COOLFLEX -Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 182 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | COOLFLEX Verbindungsmuffen-Set Typ COOLFLEX - COOLFLEX für Rohre 16 bar, mit Dämmaterial: Schaumpackung aus Polyurethanschaum oder PE-Schaumstoff, bestehend aus: Einem PEH-Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung aus Polyurethanschaum oder PE-Schaumstoff und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set COOLFLEX - COOLFLEX für COOLFLEX mit PUR-Schaumpackung, passend zu den Aussenrohrdurchmesser: Stück 76 mm auf 76 mm Stück 91 mm auf 91 mm Stück 91 mm auf 76 mm Stück 111 mm auf 111 mm Stück 111 mm auf 91 mm Stück 126 mm auf 126 mm Stück 126 mm auf 111 mm Stück 142 mm auf 142 mm Stück 142 mm auf 126 mm Stück 162 mm auf 162 mm Stück 162 mm auf 142 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis EUR | Ges.-Preis EUR |
|  |  | Verbindungsmuffen-Set COOLFLEX - COOLFLEX für COOLFLEX mit PE-Schaumstoff, passend zu Außenrohrdurchmesser: Stück 76 mm auf 76 mm Stück 91 mm auf 91 mm Stück 91 mm auf 76 mm Stück 111 mm auf 111 mm Stück 111 mm auf 91 mm Stück 126 mm auf 126 mm Stück 126 mm auf 111 mm Stück 142 mm auf 142 mm Stück 142 mm auf 126 mm Stück 162 mm auf 162 mm Stück 162 mm auf 142 mm |  |  |